## Slide 1: STM32F103芯片迷宫鼠 --遍历
主讲人：李泽豪
C204

## Slide 2: 遍历逻辑
1. 迷宫信息更换
  1.1 迷宫信息
  1.2 相对方向和绝对方向的转换
  1.3 迷宫信息记录
2. 寻路
  2.1 深度优先
  2.2 寻路法则
  2.3 岔路口入栈
3. 回溯
  3.1 判断回溯的条件

## Slide 3: 1. 迷宫信息更换 1.1 迷宫信息 迷宫介绍：课程设计是8*8的迷宫，有8行8列。可以用什么来存格子 信息呢？ 一个二维数组maze[8][8]来存迷宫信息。 行代表X坐标，列代表Y坐标。maze[1][2]表示坐标（1，2） 的格子。 迷宫信息的初始化： 为什么初始化？后面判断这个格子走没走过很方便 这里我们用统一初始化为0xff。很明显这个是一个 16进制数。0xff (1111 1111)0x是16进制的意思，ff换算过来 就是8个1。这样初始化的目的是高四位和低四位全都赋高。 1表示有墙，0表示无墙

## Slide 4: 1. 迷宫信息更换 1.2相对方向和绝对方向的转换
绝对方向：以迷宫为参考系，小车开始运动时车头朝向为绝对方向的“上”
相对方向：以小车为参照物，小车实时所在迷宫时车头的朝向为相对方向的“上”
转换公式：转弯后绝对方向=（转弯前绝对方向+转弯数值）%4
  转弯数值是小车在当前迷宫位置的相对方向
    定义一个变量direction（车头所对的绝对方向）
每动一次，方向都要改变！思考这个方向转变写在哪里？
前进函数（左，右，前，后）里面
以右边图片为例讲解两方向的转换
坐标更新 int X[]={0,1,0,-1}; int Y[]={1,0,-1,0};

## Slide 5: 1. 迷宫信息更换 1.3 迷宫信息的记录
高四位（记录来的信息）来的方向记为0
低四位（记录这个一格的墙的信息）1表示有墙，0表示无墙
这里高低四位都是按照0123方向来的
大家也可以自己来规定顺序
以（0，1）坐标为例，它的迷宫信息是0xd5
绝对方向
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3
0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1
0xd5
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 6: 与运算/或运算 遍历完成后存放信息如图示
迷宫信息刚开始是全初始化为0xff 也就是(1111 1111)，但是在替换中会用到与运算。比如maze[2][4]格子的信息是0x71 (0111 0001)。那就让高四位变，低四位再变。
有了迷宫信息了，判断哪个方向没墙或者从哪个方向来的？
  还是以0x71（0111 0001）为例
  0x71&1000 0000==0可以判断从0方向来的
  0x71&0000 1000==0可以判断0方向没墙
0x03
0xe2
0xea
0xee
0xdd
0xd1
0xea
0xe6
0xb3
0xb8
0xb2
0xd4
0xdd
0xbb
0xdc
0xdd

## Slide 7: 2. 寻路 2.1 深度优先
什么是深度优先（DFS）
  思路和树的先序遍历很像
  这个算法会尽可能深地搜索树的分支。
  当节点v的所在边都己被探寻过，搜索将回溯到发现节点v的那条边的起始节点。
  这一过程一直进行到已发现从源节点可达的所有节点为止。如果还存在未被发现的节点，则选择其中一个作为源节点并重复以上过程，整个进程反复进行直到所有节点都被访问为止。
广度优先（BFS）
  1 2 7 8 3 6 9 12 4 5 10 11
  后面会运用到这个是建立等高表
目的：
  锻炼自己的逻辑，嵌入式怎么和算法结合

## Slide 8: 2. 寻路 2.2 寻路法则
右手法则（推荐）
左手法则（推荐）
中右法则（推荐）
中左法则（推荐）
向心法则
  补充：每当有至少两个方向可以选择时
  则优先转向离中心点最近的方向前进。
以右手法则为例遍历迷宫

## Slide 9: 2. 寻路 2.2 寻路法则
右手法则为例：
  使用什么逻辑？
  前进的条件是什么？
    右边有路且下一格子没有走过
    前面有路且下一格子没有走过
    左面有路且下一格子没有走过
  注意什么？
    不同方向进入新格子的时候，记录的逻辑不一样
    回到这个格子也要重新记录信息嘛？
      不能！！！

## Slide 10: 2. 寻路 2.3岔路口入栈
入栈是为了什么？
  回溯的时候作为返回时的判断标志
什么是栈？
  特点：先进后出
存栈的条件
  存在2条可走的路及以上时
实现思想：
可以用两个一维数组分别来存岔路口坐标的X，Y
定义一个局部变量fork=0，
当前坐标那个方向没墙，该方向下一个格子没有走过时，fork++;
当fork>=2，岔路口坐标入栈
1
2
3
4

## Slide 11: 3. 回溯 3.1 判断回溯的条件
回溯：在这里就是不断回到上个栈点，从而实现 原路返回
回溯的条件就是：
  走到死路（右前左三面有墙）、所有情况都走过了
回溯实现逻辑：
  根据墙的信息判断哪里没墙（比红外判断可靠）
  提示：不同方向进入的和车头朝向不同情况不同
    从1方向来的，但是车头所指的绝对方向不同
    ……
此时回溯回到上一个栈顶，就可以退出循环。
什么时候可以退栈?
  所有的情况都走过了
当所有栈退完之后就是遍历结束

## Slide 12
初始化迷宫
判断可走方向，走一格，转向时绝对方向与相对方向转换，更新坐标
更新迷宫信息
遇岔路口入栈，记录当前格信息
遇死胡同进行回溯
  一个岔路的所有情况走完，岔路口退栈
遍历完所有格子
遍历结束
本章小结

## Slide 13
本章结束，谢谢观看！